Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

23 Nolu Özel Güvenlik Sınavı SİLAH SORULARI

1-) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletlere …… denir?

a) Kimyasal silah 	b) Biyolojik silah	 c) Ateşli silah 		d) Ağır silah 	   e) Otomatik silah

2-) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.

a) Fişek yatağı- hazne

b) Fişek yatağı-namlu

c) Namlu –hazne

d) Hazne-şarjör

e) Rampa-fişek yatağı

3-) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Fişek çekirdeğinin ağırlığı

b) Havanın yoğunluğu

c) Atıcının uzmanlığı

d) Havanın ısısı

e) Rüzgâr

4-) I-Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et,

II- Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar,

III-Şarjörü çıkar

IV-Ölü noktaya tut

V- Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak

Yukarıdaki verilere göre tabancada söküm işleminin sırası nasıl olmalıdır?

a) I - II - III - IV - V

b) IV - III - I - V - II

c) II - III - IV - V - I

d) III - I - II - V - IV

e) IV - III - V - I - II

5-) Aşağıdaki parçalardan hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?

a) İcra yayı	 b) Gez 		c) Arpacık 	d) Kovan atma boşluğu 		e) Tetik

6-) Namlu içindeki yiv ve setlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişeğe dönme kazandırır

b) Fişeğin takla atmasını önler

c) Fişeğin ilk hızını arttırır

d) Fişeğin tahrip gücünü arttırır

e) Hepsi

7-) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan,etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.

a) TNT 		b) Mermi	 c) Silah 	d) Fişek 	e) Biyolojik silah

8-) Namlu içindeki girinti ve çıkıntılara ne denir?

a) Set-destek	 b) Rayyür-yiv 		c) Kanal-hazne		d) Set-çap 	e) Yiv-set

9-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen 	b) Gez- arpacık 		c) Namlu 	d) Sürgü 	e) Şarjör

10-) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

a) İğne 		b) Arpacık 	c) Tırnak 	d) Kabza 	e) Gez

11-) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tabanca dolduruş yapamaz

b) Fişek ateşlenemez

c) Tabanca emniyeti alınamaz

d) Horoz düşmez

e) Tetik çalışmaz

12-) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar

b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar

c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar

d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar

e) Hepsi

13-) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

a) Top yuvaları 		b) Çıkarıcı yıldızı 	c) Tırnak 	d) Horoz örsü 		e) Top kilidi

14-) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?

a) Şiş 		b) Tel Fırça 	c) Harbi 	d) Kontrol çubuğu 	e) Hiçbiri

15-) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?

a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir

b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçaları değiştirilir

c) Her zaman yapılan bakımdır

d) Periyodik olarak yapılan bakımdır

e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

16-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi 	b) Şarjör kapağı 	c) Şarjör yayı 	d) Şarjör iğnesi 		e) Şarjör kapak kilidi

17-) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

a) Kabze	 b) Gövde 	c) Şarjör yuvası 		d) Tutma kolu 		e) El kundağı

18-) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) İğnesi kırıktır       b) Tetik arızalıdır 	c) Haznede fişek olmayabilir	d) Fişek arızalı olabilir	 e) Hepsi

19-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……………. denir?

a) İz 		b) Leke 		c) Kir 		d) Rayyür		 e) Çekirdek izi

20-) Hangisi silah bakım türlerindendir.

a) Günlük bakım 	b) Haftalık bakım 	c) Atış öncesi bakım 	d) Atış sonrası bakım 	   e) Hepsi

21-) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kriminoloji 	b) Kriminilastik 		c) Olay Yeri İnceleme 		d) Balistik 	e) Toksikoloji

22-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi 	b) Şarjör kapağı       c) Şarjör yayı       d) Şarjör çıkartma kilidi 	e) Şarjör kapak kilidi

23-) Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?

a) Hafif ateşli silahlar

b) Ateşsiz silahlar

c) Ağır Ateşli silahlar

d) Ağır Ateşsiz silahlar e) Bomba

24-) Ö.G.G. adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?

a) 2,5		 b) 5 		c) 20 		d) 10 		e) 50

25-) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Namlu 	b) Tetik		 c) Horoz	 d) Emniyet mandalı 	e) Hiçbiri

| 1 | C | 6 | E | 11 | B | 16 | D | 21 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A | 7 | C | 12 | D | 17 | A | 22 | D |
| 3 | C | 8 | E | 13 | B | 18 | E | 23 | C |
| 4 | B | 9 | A | 14 | C | 19 | D | 24 | D |
| 5 | E | 10 | D | 15 | B | 20 | E | 25 | D |