5. SİLAH SINAV SORULARI

1.	İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kovan 	b) Barut   	   c) Çekirdek   	   	 d) Kapsül   	       e) Mermi

2.	Aşağıdaki ifadelerin hangisi yiv ve setlerin görevini açıklar?

a) Yiv ve setler çekirdeğe dönüş verir

b) Yiv ve setler çekirdeğin parçalanmasını sağlar

c) Yiv ve setler horozun kapsüle sert bir şekilde vurmasını sağlar

d) Yiv ve setler şarjörde fişeğin düzgün durmasını sağlar

e) Yukarıdaki ifadelerin hiçbiri doğru değildir

3.	Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemi çeşidi değildir?

a) Horozlu sistem	b) İğneli sistem	         c) Horozlu-iğneli sistem	 d) Tokmaklı sistem	e)Hepsi

4.	Silahın üzerinde uzman personel tarafından parça  değiştirilmesi hangi bakıma girer?

a) Kapsamlı bakım	b) Günlük bakım	c) Haftalık bakım

d) Atış öncesi bakım	e) Atış sonrası bakım

5.	Gerdel neyin parçasıdır?

a) Kovan atma tertibatı

b) Nişangah tertibatının

c) Horoz tertibatının

d) Şarjörün

e) Ateşleme tertibatının

6.	Tırnak kırıldığında;

a) Fişek ateşlemez

b) Fişek yatağı fişek sürülmez

c) Kovan normal olarak dışarı atılmaz

d) Tabanca dolduruş yapamaz

e) Tetik çekilmez

7.	Sökülmüş silahın takılma işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir

a) Takma işlemi, sökme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır

b) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır

c) Takma işleminin genel kuralı yoktur

d) Önce şarjör takılır

e) Önce top doldurulur

8.	Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?

a) Tırnak izi	b) Yiv-set izi	c) Çıkarıcı izi	d) İğne izi	e) Fişek yatağı izi

9.	Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşürüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

a) Yarı otomatik	b) tam otomatik	c) Tek hareketli		d) Çift hareketli	 	e) Toplu

10.Etkili mesafe nedir?

a) Merminin delme gücü

b) Fişeğin ilk hızı

c) Silahın menzili

d) Mermini kendi ekseninde dönme  mesafesi

e) Atıcının görüş mesafesi

11.	Ateşli silahlarda genel emniyet kuralları aşağıdakilerden hangisinde uygulanmalıdır?

a) Atış poligonlarında 	b) Sınıfta	c) Tamir ve bakım atölyelerinde

d) Silah mağazaları ve sokakta		e) Hepsinde

12.Atıcının gözünden,  gezin üst kenar ortasından ve arpacığın silme tepesinden hedefe uzanan hatta ne ad verilir?

a) Hedef hattı

b) Nişan hattı

c)Nişan mesafesi

d) Hedef mesafesi

e) Hepsi

13.Fişek çekirdeğinin namludan hedefe kadar olan seyrine  ne ad verilir?

a) Dış Balistik 	b) İç balistik	c) Mermi yolu	d) Nifuzi balistik	e) Balistik

14.Fişeğin kullanılacağı silahın tespit edilen çekirdek hızını sağlayacak ve çekirdeği istenilen  uzaklığa atabilmek için gerekli barut gaz basıncını sağlamaya yetecek miktarda barutun bulunmasına ne ad verilir?

a) Silah hakkı

b) Tesir mesafesi hakkı

c) Barut hakkı

d) Çekirdek hakkı

e) Azami hız hakkı

15. Atış alanında Gez ve Arpacık ile Hedef’in görüntüsü nasıl olmalıdır?

a) Gez ve arpacık net, hedef (flu) bulanık

b) Gez ve arpacık flu (bulanık), hedef net

c) Görüntü önemli değildir

d) Gez net, Arpacık ve hedef flu

e) Her üçü de net olmalıdır

16. Aşağıdakilerden hangisi emniyet tertibatı çeşitlerinden değildir?

a) Horoz emniyeti	b) Şarjör emniyeti	c) Mandal emniyeti

d) Tetik korkuluk emniyeti 	e)Tetik emniyeti

17.Tek hareketli (Single action) tabancanın özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Tetiğe basıldığında horozun düşmesi özelliğidir

b) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir

c) Tetiğe bir kez basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir

d) Tabancanın toplu veya otomatik olma özelliğidir

e) Hiçbiri

18.Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

a) Ateşli silahlar

b) Ateşsiz silahlar

c) Hafif ateşli silahlar

d) El aletleri

e) Hafif silahlar

19.Tabanca fişekleri hangi unsurların birleşmesi ile olur?

a) Kovan-çekirdek-kapsül-barut

b) Mermi-kapsül-barut-mermi çekirdeği

c) Kovan-mermi-kapsül-kartuş

d) Çekirdek-kovan-barut

e) Kapsül-barut-kovan

20.Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur

b) Namlunun çapıdır

c) Fişeğin çağıdır

d) Fişeğin uzunluğudur

e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

21.Silahtan kaynaklanan sebeple hedefte vuruşlar merkezin üstünde toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi  yapılmalıdır?

a) Atış biraz aşağı  nişan alınarak yapılır

b) Atış biraz sola yukarı yapılmalıdır

c) Atış doğrudur, aynı şekilde yapılmalıdır

d) Atış biraz sağa aşağı nişan alınarak yapılır

e) Hiçbiri

22.Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?

a) Tetik arızalı olabilir

b) Fişek arızalı olabilir

c) İğne kırık olabilir

d) Tırnak arızalı olabilir

e) Farklı fişek kullanılmış olabilir

23.Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?

a) Mermi yolu	b)Atış menzili 	c) Hatve	d) İlk hız	e) hiçbiri

24.Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?

a) Yiv		b) Set		c) Çap		d) Hazne	e) Rayyür

25.Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişek verme tertibatı		b) Namlu	c) Kovan atma tertibatı

d) Emniyet tertibatı		e) Ateşleme tertibatı

| 1 | D | 6 | C | 11 | E | 16 | D | 21 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A | 7 | A | 12 | B | 17 | A | 22 | D |
| 3 | D | 8 | B | 13 | C | 18 | B | 23 | B |
| 4 | A | 9 | D | 14 | C | 19 | A | 24 | B |
| 5 | D | 10 | A | 15 | A | 20 | B | 25 | E |